ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

“СИБМАШ”

КОМПЛЕКС ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ

КЗ-450

Паспорт

633216, Новосибирская область, Искитимский район, р.п. Линево, ул. Парковая, 1

тел: (38343) 3-12-65, 3-31-29

1999 г.

1. Информация о комплексе КЗ-450

Наименование – Комплекс зерноперерабатывающий КЗ-450.

Наименование страны-изготовителя – Россия.

Наименование фирмы-изготовителя – Общество с ограниченной ответственностью “Сибмаш”.

Юридический адрес фирмы – 633210, Новосибирская обл., Искитимский р-он, р.п. Линево, ул. Парковая, д. 1; тел: (38343) 3-12-65.

Основное (функциональное) предназначение или область применения – переработка зерновых культур в крупу.

Дата изготовления - _________________________________________

Род электрического тока: переменный, напряжение 380 В, частота 50 Гц, фаз – 3.

Основные технические нормы, правила и инструкции в соответствии с которыми изготовлен комплекс: технические условия ТУ 5142-001-46619224-99.

Гигиеническое заключение на комплекс зерноперерабатывающий КЗ-450 - № 54.НС.3.510.Т.171.1.99 от 29 января 1999 г.

Сертификат соответствия - № РОСС RU.АЯ79.В53196 № 5141448.

Продукт (крупа), полученный на комплексе КЗ-450, подлежит сертификации.

Срок годности (службы) – 10 лет.

2. Основные технические данные и характеристики зерноперерабатывающего комплекса КЗ-450

2.1.1. Производительность при переработке зерна в крупу, кг/час:

| по пшенице |
| --- |
| 450; | 1000; |
| по гороху |
| 450; | 1000; |
| по ячменю |
| 450; | 1000; |
| по просу |
| 450; | 1000; |
| по овсу |
| 450. | 500. |

2.1.2. Выход готовой продукции:

по пшенице

до 75 %;

по гороху

до 78 %;

по ячменю

до 67 %;

по просу

до 55 %;

по хлопьям

до 53 %.

2.2. Производительность комплекса и выход даны при выполнении условий:

2.2.2. Качество зерна должно удовлетворять требованиям:

ГОСТ 9353. Пшеница. Требования при заготовках и поставках. 3 класс, сорная примесь 1 %, зерновая примесь 3 %, натура 750 г/л.

ГОСТ 6472. Просо, для переработки в крупу.

ГОСТ 28674. Горох. Требования при заготовках и поставках. 1, 2 класс.

ГОСТ 6378. Ячмень, для переработки в крупу. Технические условия.

2.2.3. Влажность зерна должна быть в пределах 13-14 %.

2.2.4. Соблюдение:

“Правил организации и ведения технологического процесса на крупяных предприятиях”. ВНПО “Зернопродукт” Москва 1991 г.

2.3. При отклонениях от требований, указанных в п. 2.2, качество крупы ухудшается и влечет снижение производительности.

2.4. Параметры комплекса: 8 м ( 6 м ( 5 м, вес – 6000 кг.

3. Состав комплекса

№№

П/П

НАИМЕНОВАНИЕ

ЕД. ИЗМ.

| КОЛИЧЕСТВО |
| --- |
| 1. | Завальный бункер (4,5) | шт. | 1 |
| 2. | Фильтр для очистки воздуха | шт. | 1 |
| 3. | Машина шлифовальная | шт. | 2 |
| 4. | Бурат | шт. | 3 |
| 5. | Узел размола | шт. | 2 |
| 6. | Классификатор | шт. | 7 |
| 7. | Блок шлюзовых питателей | к-т | 3 |
| 8. | Рассев | шт. | 7 |
| 9. | Блок циклонов | шт. | 1 |
| 10. | Вентилятор | шт. | 1 |
| 11. | Щиты управления | шт. | 2 |
| 12. | Комплект труб пневмотранспорта | шт. | 1 |
| 13. | Сеть аспирационная | шт. | 1 |
| 14. | Глушитель шума для вентиляторов | шт. | 1 |
| 15. | Металлоконструкция | к-т | 1 |

4. Технические данные и характеристики узлов и деталей

4.1. Завальный бункер: V = 4,5 м. куб.

4.2. Машина шлифовальная: N =18,5 кВт; 1500 об./мин; 1250(626(1256 мм; вес – 454 кг;

4.3. Бурат: N = 1,1 кВт; 1000 об./мин.; вес – 120 кг; 2230(600(960 мм.

4.4. Узел размола: N = 5,5 кВт; 1500 об./мин; вес – 160 кг; 1010(527(813 мм.

4.5. Классификатор: вес – 30 кг; 340(260(1250 мм.

4.6. Блок шлюзовых питателей: N = 2,2 кВт; 3000 об./мин; питатель диаметром        210 мм.

4.7. Рассев: вес – 30 кг; 592(360(705 мм.

4.8. Блок циклонов 2-ЦН-11-700: вес – 350 кг; 1860(1060(6000 мм.

4.9. Вентилятор В-Ц6-28-8-01: N=30 кВт; 1500 об./мин.

5. Гарантийные обязательства

5.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие комплекса паспортным данным при соблюдении инструкции по эксплуатации комплекса и Правил организации и ведения технологического процесса на крупяных предприятиях.

5.2. Гарантийный срок эксплуатации комплекса – 6 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

5.3. Предприятие-изготовитель обязуется в течении гарантийного срока безвозмездно устранять неисправности в оборудовании комплекса при условии соблюдения заказчиком инструкций по эксплуатации комплекса.

6. Свидетельство о приемке

Зерноперерабатывающий комплекс КЗ-450 заводской № _____________ соответствует требованиям конструкторской документации на него, Техническим условиям ТУ 5142-001-46619224-99 и признан годным для использования по назначению (эксплуатации).

| М.П. | Дата выпуска “____” ______________________ г. |
| --- | --- |
|  | Директор __________________________________ |
|  | Начальник цеха ____________________________ |
|  | Начальник ОТК ____________________________ |

7. Документация, поставляемая изготовителем

7.1. Документация, поставляемая с паспортом:

а) инструкция по эксплуатации комплекса;

б) ведомость покупных изделий;

в) ведомость ЗИП.

9. Ведомость запасного инструмента и приспособлений

№ П/П

НАИМЕНОВАНИЕ

НОМЕР ЧЕРТЕЖА

| КОЛИЧЕСТВО |
| --- |
| 1 | Ключ | 135.014.00 | 1 |
| 2 | Ключ | 135.013.00 | 1 |